华侨大学2018年硕士招生考试初试自命题科目试题 （答案必须写在答题纸上） 招生专业 仪器科学与技术 科目名称 微计算机原理 科目代码 818 填空题（共20空格，每空格2分，共40分） 1、CPU与外设之间数据交换的控制方式可归纳为 （1） 、 （2） 和（3） 三种。 2、8086的I/O端口寻址方式有（4） 和（5） 两种。 3、 8086的中断源可分为（6） 和（7） 两种。 4、 串行通信有（8） 、（9） 和（10） 3种连接方式。 5、 软件系统中的语言处理程序主要有（11） 、（12） 和（13） 3种。 6、 8086的标志寄存器中状态标志位有（14） 个，控制标志位有（15） 3个。 7、 8253的工作方式可分为（16） 和（17） 两大类。 8、 宏汇编语言程序主要由3种类型语句组成，分别是：（18） 、（19） 和（20） 。 判断题（共10题，每题2分，共20分） 1、 MOV CS, [DX] （ ） 2、 N AX, 380H （ ） 3、 PUSH BL （ ） 4、 ROL BX, 3 （ ） 5、 8086在执行读总线周期时，地址/数据复用总线需要进行浮空操作。 （ ） 6、 串行通信中异步通信要求约定收发双方的波特率，但需要严格的同步。 （ ） 7、 机器语言属于初级语言，而汇编语言属于高级语言。 （ ） 8、 中断系统中，外部中断普遍优先于内部中断。 （ ） 9、 已知物理地址，则逻辑地址是唯一的。 （ ） 10、 CPU的运算速度是统一使用寄存器加法指令来衡量的。 （ ） 名词解释或概念简答题（共2道，每道15分，共30分） 1、 试说明8086指令系统中JMP指令、条件转移指令、CALL指令、INT指令的作用和特点。 2、试说明接口与端口的含义及两者之间的关系。一般来说端口有哪些编址方式，各有什么优缺点？8086采用哪种端口编址方式，有哪些端口寻址方式？ 程序阅读题（共10空格，每空格2分，共20分） 当前8086 CPU各寄存器状态、堆栈和数据段的部分内存单元状态如下所示 (AX)=25B5H (BX)=85B4H (CX)=6BA4H (DX)=200BH (SP)=85B3H (BP)=85B4H (DI)=85B5H (SI)=85B1H 标志位CF=1 ZF=0 PF= 0 堆栈段5000: 85B0H 66H 数据段8000 : 85B0H 68H 78H 37H BAH 4BH 47H 6CH 4BH 90H 84H 80H 20H 49H 92H 72H 写出下列各条指令在当前状态独立、单步执行后相应寄存器或标志位的值。 1．3000: 0100 MOV SI, DX (SI)=（1） (DX)=(2) ZF=(3) 2．3000: 0102 MOV [DI], SP (DI)=(4) (SP) =(5) 3．3000: 0104 JPO 010AH (CS) =(6) H (IP) =(7) 4．3000: 0106 ADC BX, [SI+3] (BX)=(8) H (SI)=(9) CF=(10) 应用或综合编程题（共2道，每道20分，共40分） 1、有一个包含10个字节数据的变量BUFFER，试编写一程序段找出BUFFER中的最小数据，并将结果输出到地址为2B0H的数据端口A。在输出结果之前，请先检查地址为2B1H的状态端口B，只有在D4位为0时才能进行数据传输。(20分) 2、分析下图，试计算图中两个存储芯片的存储容量，分析图中两个芯片的基本存储地址范围，并指出图中采用的芯片选择方法及其特点。设CPU地址总线16位，数据总线8位。（20分）

# Text boxes

A0-A12

A14

D0-D7

CE

CE

ROM

RAM

CPU

译码器